# Załącznik nr 1

do Uchwały nr  240/2006

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia  01.09.2006r.

# ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

# ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

# W RAWIE MAZOWIECKIEJ, ul. TOMASZOWSKA 8

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją -odcinkach o pochyleniu >4% -przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny - 6 godz. -zajeżdżony -występuje -zaspy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godz. utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - sadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz. |
| 2 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu * | - luźny - 8 godz. -zajeżdżony - występuje -języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa -10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| 3 | V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana w miejscach Wyznaczonych przez zarząd dróg **. | - luźny - 16 godz. -zajeżdżony - występuje -nabój śnieżny - występuje -zaspy - występują do 24h Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa |
| 4 | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg **. | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - występują do 48 h | W miejscach wyznaczonych : -wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

* do odcinków decydujących o możliwości ruchu należą :

>  przejazdy kolejowe

>  łuki poziome, pionowe

>   skrzyżowania z drogami publicznymi

>  przystanki komunikacji publicznej

>  strome zjazdy, podjazdy

** w planie zimowego utrzymania dróg