.      .....................................................................................

miejscowość		       data

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CIĄGNIKA ROLNICZEGO  Z OPRZYRZĄDOWANIA

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Ciągnik rolniczy |
| 1 | Fabrycznie nowy |  |
| 2 | Moc KM: min. 125 |  |
| 3 | Rodzaj silnika: Turbodoładowany |  |
| 5 | Moment obrotowy Nm: min. 550 |  |
| 6 | Ilość cylindrów: 4 |  |
| 7 | Napęd: 4WD |  |
| 8 | Pojemność zbiornika: min. 250 litrów |  |
| 9 | Wal odbioru mocy: niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgłem i zależny 540/1000 |  |
| 10 | Podnośnik hydrauliczny z funkcją regulacji siłowej, pozycyjnej mieszanej, czułością reakcji i szybkości opuszczania sterowany elektronicznie |  |
| 11 | Wydatek pompy l/min: min. 85 |  |
| 12 | Udźwig: min. 6800kg |  |
| 13 | Wyjścia hydrauliczne: min. 3 pary (6 szybkozłączy) |  |
| 14 | Koła opony przód/tył: 480/R28 - 580/R38 |  |
| 15 | Kabina: czterosłupkowa z uchylnym oknem w dachu ogrzewanie klimatyzacja reflektory robocze w dachu wycieraczki i spryskiwacze szyb przedniej i tylnej Fotel operatora pneumatyczny + fotel pasażera (kabina 2 osobowa) |  |
| 16 | Skrzynia przekładniowa: zsynchronizowana 32x18 biegów z rewersem mechanicznym |  |
| 17 | Biegi pełzające: prędkość od 0,31km/h |  |
| 18 | Układ pneumatyczny do hamowania przyczep: 2+1 |  |
| 19 | Masa ciągnika: min. 6200kg bez obciążników |  |
| Ładowacz czołowy |
| 20 | Fabrycznie nowy |  |
| 21 | Hydraulika: min. 2 sekcyjna |  |
| 22 | Udźwig: min. 1650kg |  |
| 23 | Wysokość podnoszenia: 3,5m |  |
| 24 | Mocowanie osprzętu: euroramka |  |
| 25 | Szufla do materiałów sypkich: szerokość min. 2,4m |  |
| 26 | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
| Wymagania ogólne |
| 27 | Serwis gwarancyjny wszystkich urządzeń: posiadanie autoryzowanego mobilnego serwisu, w tym ruchomy warsztat do wykonania gwarancji i remontu na terenie odbiorcy sprzętu transport urządzeń, które uległy awarii uniemożliwiając ich zjazd na teren odbiorcy pokrywa dostawca w okresie gwarancji dojazd do odbiorcy na koszt dostawcy sprawowany przez wykonawcę lub autoryzowany serwis |  |
| 28 | Dokumentacja ciągnika: Świadectwo homologacji, Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez zamawiającego, Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, Katalog części zamiennych, Książka serwisowa w języku polskim |  |
| 29 | Szkolenie: zapewnienie szkolenia dla min. dwóch operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym. |  |
| 30 | Wymagania dodatkowe: Wszystkie podzespoły oraz elementy montowane fabrycznie, Ciągnik w żadnym elemencie nie uszkodzony i dopuszczony do ruchu przez właściwy organ, Naprawy bieżące w siedzibie odbiorcy do 14 dni od dnia zgłoszenia, W przypadku zaoferowania ciągnika fabrycznie nowego z innych lat produkcji niż 2020-2021 wymaga się wymiany płynów eksploatacyjnych oraz filtrów na nowe, Dostawa zamówienia do Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 8 |  |
| Oferowany model ciągnika: Nazwa producenta _________________________________ Typ/model ______________________________ |

……………..

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy